OPĆINA VELIKA LUDINA

Sv. MIHAELA 37

44316 VELIKA LUDINA

TROŠKOVNIK  GROBNIH KAZETA I ULAZNE RAMPE NA

GROBLJU MALE LUDINE

Svibanj, 2022. godine

UPUTE PONUDITELJIMA:

Način ugradnje materijala, koji će se koristiti iz troškovnika određuje nadzorni inženjer.

Izvođač se obavezuje voditi građevinski dnevnik sa dokaznicom mjera uz potvrdu nadzornog inženjera, dostaviti otpremnice i ateste za pojedini materijal. Provoditi zaštitu na radu i mjere zaštite okoliša, kao i postojećih grobnih mjesta, zelenih površina, nasada, asfalta i rubnjaka.

Predlaže se ponuditeljima obilazak radilišta i upoznavanje sa zahvatima  na groblju.

| Red. broj | VRSTA RADOVA | Jed. mjere | Količina | Cijena bez PDV-a | Cijena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GROBNE KAZETE Troškovnik obuhvaća radove na izgradnji grobnih kazeta na pet pozicija (redova), I (2GM-1 kom + 1GM-2 kom), II (2GM-4 kom), II (2GM- 2 kom + 1GM- 2 kom), IV (2GM-1 kom + 1GM- 4 kom) i V (2GM- 4 kom), ukupne dužine 43,60 m. Ukupan broj grobnih mjesta je 20 od kojih G1 – 8 komada i G2 – 12 komada. OPĆI UVJETI: Radovi obuhvaćaju pridržavanje opisa iz predočene dokumentacije, opisa i provjere činjeničnog stanja na licu mjesta. Radnje razumijevaju izvedbu sukladno važećim tehničkim propisima. Uporabljeni materijali udovoljavaju propisnim karakteristikama, kvaliteti i svojstvima, a pri radu će se primjenjivati važeći propisi, upute, uzance te iskustva iz tehničke prakse. Konačni obračun radova vršit će se prema stvarno izvedenim količinama. Posebnu pozornost obratiti na zaštitu postojećih objekata i površina groblja (zelene površine, nasadi, grobne staze, rubnjaci, asfalt i dr.). |  |  |  |  |
| 1. | Iskop zemlje po obodu kazete za trakaste temelje širine 30 cm, dubine 60 cm od nivoa uređenog terena, sa ubacivanjem zemlje unutar gabarita kazete, sa planiranjem okoliša te utovarom i odvozom viška zemlje na zadani depo na udaljenosti do 2 km. Iskop se vrši kaskadno, broj kaskada ovisno o terenu. Temelj po obodu: I (5,9+5,9+2,5+2,5)x0,6x0,3 = 3,02 II (10+10+2,5+2,5)x0,6x0,3 = 4,50 III (8,4+8,4+2,5+2,5)x0,6x0,3 = 3,92 IV (9,3+9,3+2,5+2,5)x0,6x0,3 = 4,25 V (10+10+2,5+2,5)x0,6x0,3 = 4,50 | m3 | 20,19 |  |  |
| 2. | Betoniranje armirano-betonskih trakastih te- melja u zemlji betonom C20/25 minimalne dubine 60 cm ispod kote uređenog terena. Armirati sa armaturnom mrežom Q335 do dna temelja. Konstruktivno vezati sa armaturom nad temelja. U stavci predvidjeti Armaturu temelja Q335 (5,45 kg/m2) (117,20x0,9x5,45)- 574,87 kg, sav rad i transport, do potpune gotovosti | m3 | 20,19 |  |  |
| 3. | Betoniranje nad temelja betonom C25/30 ši- rine 25 cm, visine od temelja do završne visine kote kaskade platoa (prosječno 30 cm) u dvo- stranoj oplati. Armirati sa armaturnom mrežom Q 335 konstruktivno vezano na armaturu temelja. Obračun po m3 , uključivo oplata. I ((5,9+5,9+(4x2,5))x0,3x0,25 = 1,63 II ((10+10+(5x2,5))x0,3x0,25 = 2,44 III ((8,4+8,4+(5x2,5))x0,3x0,25 = 2,20 IV ((9,3+9,3+(6x2,5))x0,3x0,25 = 2,52 V ((10+10+(5x2,5))x0,3x0,25 = 2,44 U stavci predvidjeti Armaturu nad temelja Q335 (5,45 kg/m2) 162,20x0,3x5,45) - 265,20 kg , sav potreban rad, transport, materijal te njegu betona, do potpune gotovosti | m3 | 11,23 |  |  |
| 4. | Betoniranje armirano-betonskog platoa kazete u debljini sloja 12 cm betonom C25/30. Na poziciji grobnog prostora u ploči se ostavlja otvor za ukop dim. 80x220 cm za 1GM, odnosno 170x220 cm za 2GM. Izvoditelj je obavezan postaviti oplatu u skladu sa konfiguracijom terena, a na način da se u tlocrtnim gabaritima grobnog mjesta zadrži visina platoa, a visinska razlika terena ostvaruje se izvedbom kaskada. Kota platoa kazete na najnižoj točki može biti nadvišena za max. 5-10 cm iznad kote uređenog terena. Obračun po m3ugrađenog betona i po kg ugrađene armature, uključivo oplata. Stavka uključuje sav rad, materijal i transport, do potpune gotovosti. 2GM – 12 kom ((2,5x3xo,12)-(1,7x2,2x0,12))x12 = 5,40 1GM – 8 kom ((1,7x3x0,12)-(0,8x2,2x0,12))x8 = 3,20 Armatura ploče Q335 (5,45 kg/m2) 2GM – 12 kom ((2,5x3)-(1,7x2,2)x12x5,45 = 245,90 IGM 8 kom ((1,7x3)-(0,8x2,2))x8x5,45 = 145,62 Ukupno: 265,20 kg | m3 | 8,60 |  |  |
| 5. | Nasipavanje rastresite zemlje unutar gabarita grobnog mjesta uz izravnavanje do visine platoa kazete. 2 GM: (1,7x2,2)x12 = 44,88 (0,8x2,2)x8 =14,8 | m2 | 58,96 |  |  |
|  | GROBNE KAZETE ZA URNE: Troškovnik obuhvaća građevinske radove na izgradnji kompleksa od 30 grobnih kazeta za urne u tri nivoa (kaskadni zid) ukupne dužine 5,9 m i visine 2,16 m, uz dodatak potpornog zida dužine 2m i visine 40 cm, vezano na dvijegrobne kazete sa dva grobna mjesta (2 GM) Opći uvjeti: Radovi obuhvaćaju pridržavanje opisa i predočene dokumentacije te činjeničnog stanja na licu mjesta, sukladno važećim tehničkim propisima. Korišteni materijali trebaju udovoljavati propisanim karakteristikama i kvaliteti, a pri radu će se primjenjivati važeći propisi. Konačni obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama. |  |  |  |  |
| 6. | Strojni iskop temeljnog kanala potpornog zida i bočnih zidova kazeta za urne, te temeljnog kanala dvije grobne kazete 2GM koje se nadovezuju na kazete za urne, kao i pristupne staze u podnožju kazeta za urne uz odlaganje zemlje na poziciji gradnje potporni zid 8,x0,7x0,3 = 1,68 bočni zidovi 2x(1,5x1,0x0,3) = 1,50 grobne kazete ((2x5)+3x3))x06x03 = 3,42 pristupna staza 8x0,4x0,3 = 0,96 | m3 | 7,56 |  |  |
| 7. | Ručni iskop kaskada za etaže kazeta za urne uz odlaganje zemlje na poziciji gradnje – kaskade (3x0,55x0,52x505) | m3 | 4,72 |  |  |
| 8. | Armirati potporni zid dvoredno, bočne zidove, AB ploče kaskada i stražnje zidove kaskada, te pregradne zidove kazeta jednoredno mrežom Q335 potporni zid 2x(1,0x8,0) = 16 bočni zidovi 2x(2,7x1,2) = 6,48 donja AB ploča 3x(0,8x5,5) = 13,20 gornja AB ploča 1x(0,7x5,5) = 3,85 stražnji zidovi 3x(0,6x5,5) = 9,90 pregradni zidovi 30x(0,45x0,58) = 7,83 Ukupno: 57,26 m2 x 5,45 kg/m2 | kg | 312,07 |  |  |
| 9. | Betonirati potporni zid ,bočne zidove, AB ploču svake kaskade, uključujući gornju ploču zadnje kaskade, stražnji zid svake kaskade, pregradne zidove između kazeta. Oplata uključena. U stavci predvidjeti sav rad, materijal i transport, do potpune gotovosti., uz njegu betona. potporni zid 8,0x1,0x0,3 = 2,40 bočni zidovi 2x(2,7x1,2x0,25) = 1,62 donja AB ploča 3x(0,85x5,5x0,08) = 1,12 gornja AB ploča 0,65x5,5x0,10 = 0,36 stražnji zidovi 3x(0,5x5,5x0,15) = 0,41 pregradni zidovi 30x(0,4x0,5x0,15) = 0,90 | m3 | 6,81 |  |  |
| 10. | Armirati temelj i temeljni trak, te AB ploče grobnih kazeta (2GM) jednoredno mrežom Q335 temelj ((2x5)+(3x2,5))x0,7 = 10,50 temeljni trak ((2x5)+(3x2,5))x0,3 = 5,25 AB ploča 2x((2,5x3)-(1,7x2,2)) = 7,52 Ukupno: 23,27m2x5,45 kg/m2 | kg | 126,82 |  |  |
| 11. | Betonirati temelj i temeljni trak, te AB ploče grobnih kazeta 2GM. Oplata uključena. U stavku uključiti sav potreban materijal, transport i rad, do potpune gotovosti. temelj ((2x5)+(2x2,5))x0,6x0,3 = 2,70 temeljni trak ((2x5)+(3x2,5))x0,3x0,25 = 1,58 AB ploče ((2,5x3)'(1,7x2,2))x0,12x2 = 0,90 | m3 | 5,18 |  |  |
| 12. | U podlogu pristupnog pločnika položiti geotekstil te nasuti drenažni sloj kamena granulacije 0-30 mm, u visini 25 cm sabijeno po uputi nadzora. Geotekstil m2 9,60 kamen m3 0,80 | m2 | 10 |  |  |
| 13. | Pristupni prilaz popločiti betonskim pločama 40x40x4 cm na podlogu od drobljenog kamena (sipina) granulacije 3-5 mm, po odabiru naručitelja | m2 | 4,5 |  |  |
| 14. | Nasipati i planirati zemlju unutar grobnih kazeta do razine AB ploče, kao i oko bočnih zidova kazeta za urne, a prikladno nagibu terena. Višak zemlje odvesti na zadani depo do 2 km udaljenosti | m2 | 14 |  |  |
|  | RAMPA NA ULAZU U GROBLJE |  |  |  |  |
| 15. | Skinuti postojeću rampu sa stupa ograde, te izvaditi stup na pločniku ulaza u groblje Rampu i stup iskoristiti kao materijal za izradu nove rampe. | Kompl. | 1 |  |  |
| 16. | Izraditi željeznu rampu (od postojećeg materijala ) dužine 350 cm, sa nosivim stupom visine 1 m, te protu utegom zbog lakoće podizanja | kom | 1 |  |  |
| 17. | Zbog sprečavanja mogućnosti podizanja rampe , predvidjeti zaključavanje iste na način po izboru naručitelja | kom | 1 |  |  |
| 18. | Izraditi stup od čelične cijevi fi 70 mm, visine 1 m od nivoa ceste. (namjena sprečavanje prolaza automobila između rampe i pločnika. | kom | 1 |  |  |
| 19. | Stup i rampu s nosivim stupom u betonirati na određenim pozicijama na ulazu u groblje | kom | 2 |  |  |
| 20. | Stup i stup rampe obojiti u bijelu boju, a rampu naizmjenično u crveno-bijela polja | kom | 2 |  |  |

Ukupna cijena bez PDV-a                                          ______________________________

PDV                                                                              ______________________________

Ukupna cijena sa PDV-om                                         _______________________________

_______________________________  		       __________________________________

Datum							        Potpis i pečat